|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029- 01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS:197 |  |
| نام ماده شيميايي : پارافين مايع | فرمول ماده شيميايي : |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : |
| اطلاعات مهم | حالات فيزيکي : | مايع |
|  | خطرات فيزيکي : |  |
|  | خطرات شيميايي : |  |
|  | خطرات استنشاقي : |  |
|  | راه‌هاي ورود به بدن : | پوست، بلع، چشم. |
|  | اثرات تماس کوتاه مدت : |  |
|  | اثرات تماس بلند مدت : | از تماس طولانی یا مکرر با آن بپرهیزید. |
| خواص فيزيکي و شيميايي : | نقطه جوش (C) : |  | نقطه ذوب (C) : |  | فشار بخار (mmHg) : |  |
|  | جرم ملکولي : |  | دانسيته (gr/cm3) : | 0.86 | حلاليت در آب (gr/l) : |  |
| خواص بهداشتي و ايمني : | نقطه اشتعال (C) : | 215 | حد پايين اشتعال : |  | حد بالاي اشتعال : |  |
|  | دماي احتراق خودبخود (C) : |  | حد مجاز تماس (ppm) : |  | حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌: |  |
| اطلاعات زيست محيطي : |  |
| ملاحظات : |  |

صفحه   77  از 260

|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029- 01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS:197 |  |  |
| نام ماده شيميايي : پارافين مايع | فرمول ماده شيميايي : |  |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : |  |
| انواع مخاطرات | خطرات حاد / علائم | پيشگيري | کمکهاي اوليه / اطفا حريق |  |
| حريق |  |  |  |  |
| انفجار |  |  |  |  |
| تماس شغلي |  | لباس محافظ مناسب، دستکش، شیلد صورت، هود، دوش و چشم شوی نیاز است. | کفش و لباس آلوده را در آورید. لباسها را قبل از استفاده مجدد بشوئید. |  |
| تماس تنفسي |  |  | هوای آزاد. در صورت نیاز از تنفس مصنوعی یا اکسیژن استفاده نمائید. |  |
| تماس پوستي |  | با پوست یا لباس تماس نداشته باشد. | شستشو با آب زیاد و صابون به مدت 15 دقیقه. |  |
| تماس چشمي |  | وارد چشمها نشود. | شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه با پلک باز. |  |
| بلع و گوارش |  | پس از کار دستها را کاملا بشوئید. خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن حين كار ممنوع. | دهان را با آب بشوئید. اقدامات درمانی. |  |
| روش دفع ضايعات: | روش انبارداري: | بسته بندي و برچسب گذاري: |  |
| با استفاده از تجهیزات ایمنی، ضایعات را جارو نموده، در بسته هایی برای دفع نگهدارید. تهویه و شستشوی محیط. | در ظروف کاملا سربسته و در محل خشک و خنک نگهداری شود. |  |  |

صفحه    78  از  260