|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029- 01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS:184 |  |
| نام ماده شيميايي : آنفو | فرمول ماده شيميايي : مخلوط نيترات آمونيوم و سوخت مايع |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : Ammonium Nitrate Fuel Oil |
| اطلاعات مهم | حالات فيزيکي : | آنفو شامل 94% نيترات آمونيوم است كه دانه هاي آن با ضد لاي (Anti Cake) پوشيده شده و 6% سوخت مايع جذب آن شده است. |
|  | خطرات فيزيکي : | بسيار جاذبه الرطوبه است فلذا كلوخه ميشود. |
|  | خطرات شيميايي : |  |
|  | خطرات استنشاقي : |  |
|  | راه‌هاي ورود به بدن : | پوست، بلع، چشم |
|  | اثرات تماس کوتاه مدت : | هرچند نيترات آمونيوم سمي نيست، اما در بعضي مواقع باعث سوزش، خارش و اگزما ميشود. |
|  | اثرات تماس بلند مدت : | از تماس طولانی یا مکرر با آن بپرهیزید. |
| خواص فيزيکي و شيميايي : | نقطه جوش (C) : |  | نقطه ذوب (C) : | 169.6 | فشار بخار (mmHg) : |  |
|  | جرم ملکولي : |  | دانسيته (gr/cm3) : | 1.66 -1.72 | حلاليت در آب (gr/l) : | 1870 |
| خواص بهداشتي و ايمني : | نقطه اشتعال (C) : |  | حد پايين اشتعال : |  | حد بالاي اشتعال : |  |
|  | دماي احتراق خودبخود (C) : |  | حد مجاز تماس (ppm) : |  | حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌: |  |
| اطلاعات زيست محيطي : |  |
| ملاحظات : | حساسيت آنفو به انفجار مربوط به تركيب، خواص فيزيكي، ابعاد دانه ها و وزن مخصوص آن ميشود. محصور بودن نيز سرعت انفجار را بالا ميبرد. افزودن فلزاتي نظير Al‌، انرژي آنفو را زياد ميكند. از اختلاط سوختهاي هيدروكربني مانند گازوئيل به نسبتهاي مختلف با نيترات آمونيوم استفاده ميشود. ماكزيمم انرژي انفجار با 5.5% سوخت است. سرعت انفجار آن از 1000-2700 m/s برحسب ابعاد دانه ها، وزن مخصوص خرج گذاري و قطر چال تغيير ميكند و با ازدياد قطر خرج حداكثر به 4300 m/s در قطر 13 cm ميرسد. در دماي 210 oC تجزيه شده و آب و اكسيد ازت توليد ميكند. |

صفحه   51  از 260

|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029- 01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS: 184 |  |  |
| نام ماده شيميايي : آنفو | فرمول ماده شيميايي : مخلوط نيترات آمونيوم و سوخت مايع |  |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : Ammonium Nitrate Fuel Oil |  |
| انواع مخاطرات | خطرات حاد / علائم | پيشگيري | کمکهاي اوليه / اطفا حريق |  |
| حريق |  |  |  |  |
| انفجار |  |  |  |  |
| تماس شغلي |  |  |  |  |
| تماس تنفسي |  |  | هوای آزاد. در صورت نیاز از تنفس مصنوعی یا اکسیژن استفاده نمائید. |  |
| تماس پوستي | اگزما، خارش و سوزش | دستكش محافظ لازم است. با پوست یا لباس تماس نداشته باشد. | شستشو با آب زیاد و صابون به مدت 15 دقیقه. |  |
| تماس چشمي |  | وارد چشمها نشود. | شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه با پلک باز. |  |
| بلع و گوارش |  | پس از کار دستها را کاملا بشوئید. خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن حين كار ممنوع. | دهان را با آب بشوئید. اقدامات درمانی. |  |
| روش دفع ضايعات: | روش انبارداري: | بسته بندي و برچسب گذاري: |  |
| با استفاده از تجهیزات ایمنی، ضایعات را جارو نموده، در بسته هایی برای دفع نگهدارید. | در ظروف سربسته و در محل خشک و خنک نگهداری شود. |  |  |

صفحه    52  از   260