|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : تاريخ بازنگري : 3/7/84 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS:176 |  |
| نام ماده شيميايي : ام – زايلن | فرمول ماده شيميايي : C8H10 |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : 1،3-دي متيل بنزن * ام دي متيل بنزن * 1،3-زايلن * 1،3-دي متيل بنزن |
| اطلاعات مهم | حالات فيزيکي : | مايع شفاف بي رنگ |
|  | خطرات فيزيکي : | قابل اشتعال و خطرناک. سوزاننده شدید. |
|  | خطرات شيميايي : |  |
|  | خطرات استنشاقي : | غلظت بالاي این ماده به شدت مخرب بافتهاي مخاطي و دستگاه تنفسي است. |
|  | راه‌هاي ورود به بدن : | استنشاقي ، پوستي ، چشمي ، بلع |
|  | اثرات تماس کوتاه مدت : | برای تنفس، بلع یا جذب پوستی خطرناک است. سوزاننده چشم، پوست، بافتهای مخاطی و اعضاء تنفسی است. به راحتی از راه پوست جذب میشود. سرفه، احساس سوزش، خس خس سينه، تنگی تنفس، سردرد، تهوع و استفراغ |
|  | اثرات تماس بلند مدت : | آثار سست کننده و مخدر دارد. ناراحتي ريوي، درد قفسه سينه و ورمي که ممکن است کشنده باشد. ناراحتی پوست( دراماتیت )، نا آرامي معده، آسیب به کبد، کليه ها و خون. اعضاء هدف: اعصاب، کبد، کلیه ها. از تماس طولانی یا مکرر با آن بپرهیزید. |
| خواص فيزيکي و شيميايي : | نقطه جوش (C) : | 138-140 | نقطه ذوب (C) : |  | فشار بخار (mmHg / 37.7 oC) : | 16 |
|  | جرم ملکولي : | 106.17 | دانسيته نسبي (gr/cm3) : | 0.864 | حلاليت در آب (gr/l) : |  |
| خواص بهداشتي و ايمني : | نقطه اشتعال (C) : | 25 | حد پايين اشتعال(%) : | 1.1 | حد بالاي اشتعال(%) : | 7 |
|  | دماي احتراق خودبخود (C) : |  | حد مجاز تماس (ppm) : | 100 | حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌: | 150 |
| اطلاعات زيست محيطي : |  |
| ملاحظات : | ناسازگار با مواد اکسید کننده. در اثر تجزیه گاز سمي مونوکسيد کربن و دي اکسيد کربن تولید میکند. |

صفحه  35   از 260

|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : تاريخ بازنگري : 3/7/84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS: 176 |  |  |
| نام ماده شيميايي : ام – زايلن | فرمول ماده شيميايي : C8H10 |  |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : 1،3-دي متيل بنزن * ام دي متيل بنزن * 1،3-زايلن * 1،3-دي متيل بنزن |  |
| انواع مخاطرات | خطرات حاد / علائم | پيشگيري | کمکهاي اوليه / اطفا حريق |  |
| حريق | قابل اشتعال. موقع حریق تولید گازهای سمی می کند: CO,CO2 . | دور از منابع جرقه نگهداری شود. سیگار نکشید. | CO2 ، پودر شيميايي خشک و کف. آب ممکن است در سرد کردن موثر باشد ولي در اطفاء موثر نيست. |  |
| انفجار | بخارات آن ممکن است فاصله زیادی را طي کنند و به سمت منابع آتش بروند. در شرايط آتش ظروف این ماده منفجر مي شوند. ترکیبات قابل انفجار در هوا ایجاد میکند. | از ابزارهاي بدون جرقه استفاده نمائيد. | با اسپری آب ظروف این ماده را موقع حریق سرد نمائيد. |  |
| تماس شغلي |  | لباس محافظ مناسب ، دستکش ، شیلد صورت، هود، دوش و چشم شوی نیاز است. | کفش و لباس آلوده را در آورید. لباسها را قبل از استفاده مجدد بشوئید. |  |
| تماس تنفسي | مضر براي تنفس . آزار دهنده دستگاه تنفسي | هرگز بخار آن را تنفس نکنيد . | هوای آزاد. در صورت نیاز از تنفس مصنوعی یا اکسیژن استفاده نمائید. |  |
| تماس پوستي | مضر براي تماس پوستي . فورا جذب پوست مي شود. | دستکش ضخيم و چکمه لاستيکي مقاوم در برابر مواد شيميايي بپوشيد. با پوست یا لباس تماس نداشته باشد. | شستشو با آب (15دقيقه). |  |
| تماس چشمي | آزردگي چشمي | از عينک ايمني و شيلد صورت استفاده کنيد. | شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه با پلک باز. |  |
| بلع و گوارش | مضر براي بلعيدن | پس از کار دستها را کاملا بشوئید. سیگار نکشید. | دهان را با آب بشوئید. اقدامات درمانی. |  |
| روش دفع ضايعات: | روش انبارداري: | بسته بندي و برچسب گذاري: |  |
| تخلیه محوطه. تمام منابع جرقه را خاموش کنيد. با استفاده از تجهیزات ایمنی، ضایعات را با کربن فعال جاذب پوشانید و با ظرف سربسته اي به بيرون از ساختمان منتقل کنيد. تهویه و شستشوی محیط. ضایعات را تحت شرایط کنترل شده در یک کوره بسوزانید اما توجه کنید که این ماده بسیار آتشگیر است. | در ظروف کاملا سربسته و در محل خشک و خنک و دور از جرقه، شعله یاز و حرارت نگهداری شود. | برچسب این ماده آتشگیر با علامت: F R :10 – 20 / 21 – 38 S :25 |  |

صفحه   36 از 260